## Slide 1
RACE-RL
Chiplet 聯合設計空間探索
Relational Attribution and Coupled-Edit
Reinforcement Learning
研究進度與實驗檢討
2026 年 10 月 14 日
Notes: 本報告介紹 RACE-RL 的研究目標與目前實作，並以已完成的七模型診斷實驗檢討方法限制。新版正在執行，狀態採 2026-10-14 12:49 台北時間截點。研究仍使用未校準的分析式 PPA，未建立真實晶片效能、收斂或算法優勢的證據。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/README.md
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/model_suite_20261014.md

## Slide 2
研究問題與目標
02
廠商 PPA 需求如何驅動 Chiplet 與 DNN 的聯合設計？
同一個 Agent 搜尋顆數、模型切分及工作／資料配置
環境為完整 action 計算 PPA，回傳 reward 與新狀態
暫時更差的物理合法設計仍可探索，保留多步改善機會
以相同搜尋預算檢驗策略學習與聯合修改的效益
Notes: 廠商先提供平均功耗、單次推論延遲、運算晶粒面積上限與偏好權重。本專案希望同一個 RL policy 共同處理架構顆數、算子切分和工作／資料配置。一次不佳的 mapping 不應導致整個顆數永久被排除。研究關心有限評估預算下的搜尋效率，尚未完成完整多維 DSE。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/README.md
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/architecture.py
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/vendor_requirements.md

## Slide 3
核心研究假說
03
假說 | 研究機制 | 必要比較
H1 | 關聯圖與瓶頸歸因 | 完整表示與簡化／去歸因表示
H2 | 相依工作聯合修改 | 聯合修改與獨立修改
H3 | 最佳值與排程訊號的獎勵 | dense、terminal 與 potential 消融
目前 Toy pilot 尚未支持 H1／H2／H3
後續需要具辨識度的障礙案例與多個獨立訓練種子
Notes: H1 原始假說是關聯式狀態在等評估預算下能提高搜尋成效。H2 是相依聯合修改能更有效處理有限預算下的組合障礙，而非聲稱獨立修改永遠不可達。H3 是已驗證最佳值與排程 potential shaping 能改善歸因。這些仍是待驗證假說。目前 Toy pilot 沒有形成支持證據，不能把流程可執行當作假說成立。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/hypothesis_results.md
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/rl_architecture.md

## Slide 4
單一 RL 互動架構
04
起始零 PPA 評估，完整 action 產生後立即交給環境
Notes: 正式模型只有共享圖 Encoder、條件式 Actor 與 REINFORCE optimizer。Encoder 編碼当前壓縮 observation，Actor 選一種 action 類別並產生完整參數。環境一次 step 回傳一次實際回報和新 observation。reset 與 Actor 都不先評估候選 PPA，回合結束才更新一次策略。圖中的神經網路只為示意，不表示精確層數。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/rl_architecture.md
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/policy.py
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/training.py

## Slide 5
目前探索空間
05
設計項目 | 目前可搜尋 | 固定或尚未納入
架構 | 1–16 顆，重建 mesh | 晶粒規格與拓樸類型
切分 | 4D 的 H、2D 的 feature | W、C、batch、reduction
配置 | Tile 位置與相依聯合修改 | 正式相依範圍最多 2 個 Tile
資料 | dram0／dram1 與運算位置 | 跨層重用及完整 dataflow
目前仍是部分探索空間，尚未完成完整 CNN DSE
Observation 尚未完整編碼切分座標與 storage owner
Notes: 所有顆數 1–16 仍可嘗試，顆數不按 PPA 先被排除。四維 NCHW retile 目前僅 H，二維輸出切 feature。一次 action 可以選 resize、整層 retile 或聯合配置類別；不是每一步都重新決定所有變數。memory_affinity 同時選 compute 位置與外部服務，coupled scope 正式最多 2 個相依 Tile。目標微架構、外部頻寬和重用模型固定。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/architecture.py
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/actions.py
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/hardware_model.md

## Slide 6
硬體與資料搬移假設
06
元件 | 目前模型 | 資料服務
Compute die | 1 G modeled op/s，1 mm² | 32 MiB 本地記憶體，1 GB/s
Mesh link | 固定矩形 mesh | 每方向 1 GB/s
外部服務 | 2 個，各 1 GiB | 各 1 GB/s，接 c0／cN−1
Tile dataflow | spill-all | 讀入、計算、輸出寫回外部
延遲採資源排程 makespan，功耗採總能量／延遲
面積只含 compute dies，容量密度與 PPA 係數尚未校準
Notes: Mesh 每顆 1 G modeled op/s，MAC 計作 1 operation。本地 32 MiB、1 GB/s，1 mm²，1 mW static。兩個外部服務各 1 GiB、1 GB/s、1 mW，接在 c0 和 cN-1，不是物理記憶 chiplet。每 Tile 讀 activation／常數，再 compute，再 spill-write output。搬移期間競爭 memory、DMA、local memory 和有向 link。平均功耗由總能量除 makespan。資料為 float64 每元素 8 bytes，這不代表已決定實際硬體使用 float64。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/hardware_model.md
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/mesh.py
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/oracle.py
https://github.com/spcl/rapidchiplet

## Slide 7
PPA 評分與策略更新
07
先滿足三項限制，再按使用者偏好比較
C = wP(P/Pmax) + wL(L/Lmax) + wA(A/Amax)
平衡各 1/3，偏重項目 60%，其餘各 20%，也可自訂
rₜ = ln(Bₜ₋₁/Bₜ)，Bₜ 為回合內已量測的最佳 J
每個完整 action 都取得環境回饋，回合結束才更新策略
既有 5% uniform mixture 保留探索，正式預設 entropy coefficient = 0
Notes: P 是平均功耗，第二個 P 用單次推論延遲表示，A 是 compute die 面積。三項全部達標才進入可行排名，之後以需求固定尺度的加權成本比較。未達標以 violation excess 和 merit 排序，仍允許走過較差 current。Dense reward 只在刷新 episode best J 時为正。64 指一回合最多 64 次完整 step，不是 action 內部挑選 64 候選。REINFORCE reward-to-go 一次 Adam 更新，gamma=1、lr=3e-4，沒有 critic。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/requirements.py
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/rewards.py
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/training.py
https://doi.org/10.1007/BF00992696

## Slide 8
已完成的七模型基準實驗
08
設定 | 基準批次
模型數／輸入 | 7 個 CNN，64×64，float64
訓練預算 | 每模型 60 回合，每回合 64 次互動
PPA 限制 | 1 W，100 ms，16 mm²，PPA 平均
訓練／測試 seed | 7／1007，前後各 64 次凍結互動
平台／總耗時 | Apple M1，8 GiB，CPU 單執行緒／10:05:39
26,880 次訓練互動，26,599 次新評估，281 次快取
Notes: 這是版本 0.8.0 的已完成批次 20261013T164333383414Z。各模型全新 policy，seed 7，60 episodes 64 requests。訓練 26880 次，新增 PPA 評估 26599，cache281。前後凍結各64 requests和eval seed1007。CPU Apple M1 8GiB one torch thread，整體時間10:05:39包含載入、驗證、測試及輸出。硬體與軟體平台快照是完成後收集，未記錄CPU利用率或熱降頻。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/evidence/model_suite_20261014/audit.json
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/evidence/model_suite_20261014/platform.json
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/evidence/model_suite_20261014/model_times.json

## Slide 9
七模型基準：全部超過延遲上限
09
模型 | 顆數 | 功耗 mW | 延遲 ms | 面積 mm²
ResNet18 | 8 | 13.302 | 452.72 | 8
ResNet34 | 8 | 13.021 | 873.70 | 8
ResNet50 | 6 | 11.474 | 1092.34 | 6
VGG16 | 2 | 7.913 | 4368.22 | 2
VGG19 | 2 | 7.694 | 5098.42 | 2
MobileNetV2 | 1 | 6.547 | 191.94 | 1
AlexNet | 2 | 9.194 | 1362.62 | 2
原限制：1,000 mW、100 ms、16 mm²
Notes: 本表是 training archive 最佳方案，並非 frozen policy 測試方案。power轉成mW與latency轉ms，area mm²。所有候選物理合法但未達100ms。功耗與面積均符合原caps，不能對這組任務宣称達標設計成功。表中的顆數不構成全域最優，面積又只計compute dies。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/evidence/model_suite_20261014/audit.json

## Slide 10
凍結策略前後測
10
前後各 64 次互動的最佳 J，正值表示改善
Chart: 
| Res18 | Res34 | Res50 | VGG16 | VGG19 | MNetV2 | AlexNet
Relative J improvement | 0 | -0.0023275 | 0 | 0 | -0.0023746 | 0.0094994 | -0.0025271
1 改善
3 持平
3 退步
單一 training seed 與單一 evaluation seed，尚未建立穩定學習證據
Notes: 每個 policy 在相同 workload、初始配置與抽樣 seed1007 上各做64次互動，取episode最佳J。相對改善=(Jbefore−Jafter)/Jbefore。只有MobileNetV2 +0.950%，ResNet18/50/VGG16完全持平，ResNet34/VGG19/AlexNet退步。單一訓練種子与一個測試rollout不具穩定性證據。不能把3840次training archive best與64次baseline直接當作等預算比較。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/evidence/model_suite_20261014/audit.json

## Slide 11
Reward 訊號診斷
11
92.6%
零或極小 reward 的訓練步驟
89.8%
首步占回合 return 的平均比例
只刷新歷史最佳才得到正回報，許多當前改善仍為零
Return = −ln(best J)，與最佳 J 表達同一個搜尋結果
Notes: 24897／26880 reward為0或abs≤1e−12，比例92.6228%。首步reward/回合return每回合平均為89.831%。第一步从未知best sentinel=1變成環境實際量測，並不是與預先評估初始设计的改善比較。Reward數學一致，但訊號高度集中。return=−ln(bestJ)，兩者轉換後是同一成效，不能當独立证据。修正不採reset預評估，保留terminal reward作預先指定消融。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/evidence/model_suite_20261014/audit.json
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/rewards.py

## Slide 12
搜尋時間的主要成本
12
Chart: Minutes
| Res18 | Res34 | Res50 | VGG16 | VGG19 | MNetV2 | AlexNet
Action selection | 4.6354 | 6.7865 | 8.7731 | 5.6166 | 6.3134 | 8.0342 | 4.376
Environment step | 25.5607 | 62.013 | 126.0846 | 22.2204 | 28.7145 | 102.7797 | 9.5619
Policy update | 14.4865 | 23.3516 | 33.5329 | 21.1687 | 24.9879 | 29.9327 | 16.5713
三項訓練內部計時，未含完整模型載入、前後測與輸出
下一步先剖析環境與更新成本，再評估擴充 224×224
Notes: 以下統計只計 training episodes 内部的三個计时項，非完整模型時間。環境step包含 apply、oracle、排程與刷新狀態。總體環境step為最大耗時，更新也有成本，AlexNet更新時間尤其顯著。這輪研究修正未證明runtime加速，增加测量rollouts本身也有額外成本。不將原生後端、平台睡眠等未記錄項推定為原因。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/evidence/model_suite_20261014/audit.json
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/evidence/model_suite_20261014/model_times.json

## Slide 13
原 100 ms 限制的可行性問題
13
必要參數讀取下界 = 參數 bytes／兩埠合計 2 GB/s
模型 | 下界 ms | 是否排除 100 ms
ResNet18 | 46.80 | 此下界未排除
ResNet34 | 87.26 | 此下界未排除
ResNet50 | 102.44 | 已證明不可能
VGG16 | 553.43 | 已證明不可能
VGG19 | 574.67 | 已證明不可能
MobileNetV2 | 14.16 | 此下界未排除
AlexNet | 244.40 | 已證明不可能
通過必要下界檢查仍不代表存在可行解
Notes: 每次推論至少讀一次各算子的unique常數，兩外部埠合計2e9B/s。lower bound只計必要參數讀取，不含activation、重複讀、mesh、local service或compute。因此4模型已被排除100ms，其他3没有被此bound排除仍不证明可行。本頁數據限定目前spill-all、float64與固定帶寬，不能移植為真實硬體最低延遲。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/evidence/model_suite_20261014/audit.json
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/feasibility.py
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/oracle.py

## Slide 14
新版模型別實驗限制
14
模型 | 功耗上限 mW | 延遲上限 ms | 面積上限 mm²
ResNet18 | 15 | 550 | 9
ResNet34 | 15 | 1050 | 9
ResNet50 | 13 | 1320 | 7
VGG16 | 9 | 5250 | 3
VGG19 | 9 | 6120 | 3
MobileNetV2 | 8 | 240 | 2
AlexNet | 11 | 1640 | 3
依先導結果設定，七模型均有可行設計，PPA 係數仍未校準
新版訓練執行中，2026-10-14 12:49 截點已完成 1／7 模型
Notes: 這組條件由先導實測最佳方案衍生：power×1.10向上round0.001W，latency×1.20向上round0.01s，area=n+1mm²。7個完整設計重算均達標，驗證與RL訓練分離，既未初始化policy也沒有候選預評分。仍保持1–16action支持。任務選擇有先導偏差，不能宣稱任意需求泛化。新版batch 20261014T034614113419Z在資料截點仍运行，已完成1／7，不提早宣稱七模型學習結果。默认每模型3840訓練+1280freeze=5120互動，7模型35840，比旧total27776多29%。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/configs/model_suite_tasks.json
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/evidence/model_suite_20261014/feasibility_validation.json
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/experiments/runs/model_suite/training/20261014T034614113419Z/protocol.json

## Slide 15
新版評估方式與執行工具
15
項目 | 新版預設
正式訓練 | 每模型 60×64 = 3,840 次互動
凍結前後測 | 前後各 10 個測試 seeds，每個 64 次互動
總預算 | 七模型 35,840 次互動，比舊版增加約 29%
選用比較 | Random／SA 與中途測試，預設關閉
執行與紀錄 | 網頁 GUI／循序終端批次，SQLite／PPA 報告
測試 seeds 描述同一個 policy 的變異，仍需獨立 training seeds
Notes: 新版主方法仍為dense REINFORCE、60回合、64steps、seed7。前後各10個evaluation seeds1007到1016，每個64requests，保持策略凍結並還原Python/NumPy/Torch RNG。每模型3840training+1280evaluation=5120，七模型35840，比舊27776多29.032%。十個測試種子不能代替十個training seeds。Random和SA比較各3840requests，另報new PPA與cache，預設disabled。紀錄採壓縮SQLite與最新原子checkpoint、各方法一個完整winner；同一行progress與ETA。GUI已有需求輸入和設計圖，但是不是已驗證的產品。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/model_suite.py
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/recording.py
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/gui.md
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/experiments/README.md

## Slide 16
下一階段研究與討論
16
硬體：確認運算格式、SRAM／NoC／DRAM 模型與校準方式
速度：剖析環境評估與策略更新，驗證加速前後語意一致
空間：補足 W／C／reduction 與重用，也補足 observation 表示
證據：等預算 random／SA、5 個 training seeds、10 個測試 seeds
希望教授確認：建模層級、探索優先順序與可接受的實驗預算
Notes: 建議先與教授確認目標硬體模型與可信度需求，再擴充維度。可選目標格式FP16/FP32等，但目前尚未實作，不主張更換必然有助效能。必須區別host數值精度和建模硬體dtype。観測缺口包括完整切分座標和storage owner沒有明確進encoder，Markov sufficiency未證明。公平方法比較先至少random和SA同requests，固定新PPAquery與time separately，5trainingseed和10evaluationseed分層統計。Toy barrier workload需事前宣告。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/hardware_model.md
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/rl_architecture.md
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/model_suite_20261014.md

## Slide 17
附錄 A：完整評分與 REINFORCE 公式
17
C = Σᵢ wᵢ(xᵢ / limitᵢ)，v = Σᵢ max(0, xᵢ / limitᵢ − 1)
M = C / (1 + C) 全部達標
M = 2 + v + C / (1 + C) 存在超標
J = M / (1 + M)，Bₜ = min(Bₜ₋₁, Jₜ)
rₜ = ln(Bₜ₋₁ / Bₜ)，Gₜ = Σₖ₌ₜᵀ rₖ
Lpolicy = −Σₜ Gₜ ln πθ(aₜ | Oₜ)
gamma = 1，Adam lr = 3e−4，gradient norm clip = 0.5
Notes: 此處RACE reward與scoring來自当前實作。ε沒有另外加入公式，positivefinite PPA/caps確保cost有限。物理invalid及未測J=1是sentinel而非預測的PPA。B archive需monotone，dense r≥0。G是从當前步到terminal的累積reward，gamma=1。policyLoss不含critic、ratio或PPO epochs。Entropycoefficient0，实际action probabilities includes5% mixture。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/requirements.py
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/rewards.py
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/src/race_rl/training.py
https://doi.org/10.1007/BF00992696

## Slide 18
附錄 B：核心假說的 Toy pilot
18
假說 | 代表比較 | 平均 ΔJ | 勝／平／負
H1 | full / compact | +0.025970 | 0／2／1
H2 | coupled / independent | +0.015519 | 1／0／2
H3 | best potential / terminal | 0.000000 | 0／3／0
ΔJ = left − right，負值偏向 left
三個種子的描述性 pilot 尚未支持核心假說
Notes: 原始試驗為10variants×3seeds，Tiny Toy，2training episodes和1freeze episode，每episode8actions。表只挑選代表性配對，完整H1還包含dnngraph/hardwaregraph/no_attribution/no_criticality。全train469新PPA freeze236，720requests，152multi-tileactions。Δ是left−right的J，負值偏向left，數據不支持優勢。H2的bootstrap CI为[-.01696954,.06081223]，只有3seeds，無正式显著性宣告。Historicraw删除，保留小型protocol、trial、audit及hash，不可声称raw仍可開啟。
來源
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/hypothesis_results.md
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/evidence/formal_core_hypotheses/trial_results.json

## Slide 19
附錄 C：資料來源與重現入口
19
Williams, R. J. (1992). Simple statistical gradient-following
algorithms for connectionist reinforcement learning.
Machine Learning, 8, 229–256. DOI: 10.1007/BF00992696
RapidChiplet 官方工具鏈
https://github.com/spcl/rapidchiplet
專案證據
docs/research/evidence/model_suite_20261014/
完整批次入口
python tools/train_model_suite.py
已完成基準：20261013T164333383414Z，新版狀態採 12:49 截點
Notes: 本報告數值来自本地completed training raw結果與獨立audit，不把新版進行中資料混作完整研究结果。Williams1992僅支持REINFORCE方法來源，不支持本專案一定有效。RapidChiplet官方repo提供toolchain出處，当前RACE有自己的资源排程／能量計帳與合成係數。數值驗證PASSED不等於PPA silicon validation。PPT圖表數值editable，架構圖片保留已核對原圖。
來源
https://doi.org/10.1007/BF00992696
https://github.com/spcl/rapidchiplet
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/docs/research/evidence/model_suite_20261014/audit.json
/Users/hsuyuchia/Documents/RACE-RL/tools/train_model_suite.py